# Text boxes

GRØN-MILJØTEKNIK ApS

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

TOTALAFFEDTER

Udgave 2.0 		    			   Trykdato 26.03.2009

Revisionsdato 26.03.2009

R24336		                   	         1/5			                 DA

1.IDENTIFIKATION AF STOFFET /DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET /     VIRKSOMHEDEN

Produkt information

Handelsnavn : 		TOTALAFFEDTER

Produkt kode : 		679181

Anvendelse : 			Rense- og Affedtningsmiddel

Leverandør : 			Grøn-Miljøteknik ApS

Flagtesteensager 6

Postbox 42

DK 3250 Gilleleje

Ansvarlig afdeling : 		Environment & Quality

Telefon : 			+45 - 48 31 97 97

Telefax : 			+45 - 48 71 67 67

Mobil:    			+45 - 40 29 48 11

Nødtelefon : 			         112

Hjemmeside: 			www.gron-miljoteknik.dk

E-mail adresse : 		mark.lange@image.dk

2. FAREIDENTIFIKATION

Andre informationer

I henhold til EU-direktiver og dansk lov skal produktet ikke mærkes.

Andre informationer

Organisk opløsningsmiddel

3. SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

Farlige komponenter

Bytylglycol 					Koncentration: < 12,50 %

CAS-Nr.: 111-76-2 		EF-Nr.: 203-905-0

Klassifikation: Xn; R20/21/22 Xi; R36/38

Indeks-Nr.: 603-014-00-0

Fedtsyreamidoalkylbetain

CAS-Nr.: 61789-40-0 		EF-Nr.: 263-058-8

Klassifikation: Xi; R36

Amfotør Tensid*

*Den kemiske indentitet af komponentet er oplyst over for VKI.

EF-Nr.: 230-785-7

Klassifikation: Xi; R36

Se afsnit 16 for fuld ordlyd af R-sætninger nævnt i dette afsnit.

R24336			        1/5			                DA

GRØN-MILJØTEKNIK ApS

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

TOTALAFFEDTER

Udgave 2.0 					   Trykdato 26.03.2009

Revisionsdato 26.03.2009

4. FØRSTEHJÆLPS FORANSTALTNINGER

Indånding: 			Søg frisk luft. Hold patienten varm og i ro. Søg læge ved

vedvarende symptomer.

Hudkontakt: 	Vask med sæbe og vand. Fjern forurenet beklædning og sko.

Øjenkontakt: 	Skyl øjeblikkeligt med rigeligt vand også under øjenlågene. Fjern kontaktlinser. Søg læge ved vedvarende symptomer

Indtagelse:   	Skyl munden med vand og drik derefter rigeligt vand. Søg læge.

5. BRANDBEKÆMPELSE

Passende slukningsmidler:	Brandslukningsforanstaltningerne skal være hensigtsmæssige i forhold til lokale omstændigheder og det omgivne miljø.

Specifikke farer ved 		Opvarmning og brand kan frigive giftig gas.

brandbekæmpelse:

Særlige personlige		 I tilfælde af brand: brug luftforsynet åndedrætsværn.

værnemidler, der skal

bæres af brandmandskabet:

6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

Sikkerhedsforanstaltninger 		For personlig beskyttelse se punkt 8.

til beskyttelse af personer:

Miljøbeskyttelses foranstalt- 		Forebyg at produktet kommer i kloakkerne.

ninger:

Metoder til oprensning: 	Stop udstrømningen/lækagen hvis det kan ske uden risiko. Opbevar og opsaml spild med ikke brændbart absorberende materiale, (f. eks. sand, jord, moler el. vermikulit ) og placer det i affaldsbeholdere i henhold til de lokale myndigheders forskrifter (se afsnit 13).

7. HÅNDTERING OG OPBEVARING

Håndtering

Råd om sikker håndtering: 	Skal håndteres i overensstemmelse med god erhvervshygiejne og sikkerhedsforanstaltninger. Undgå indånding af dampe.

Undgå kontakt med huden og øjnene. Holdes væk fra varme og antændelseskilder.

Opbevaring

Krav til lager og beholdere : Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted.

R24336			        2/5			               DA

GRØN-MILJØTEKNIK ApS

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

TOTALAFFEDTER

Udgave 2.0 					   Trykdato 26.03.2009

Revisionsdato 26.03.2009

8. EKSPONERINGSKONTROL / PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

Indholdsstoffer med arbejdshygiejniske grænseværdier

2-butoxyethanol 				CAS-Nr.: 111-76-2

GV: 			98 mg/m 3, 20 ppm, 	GV (DK)

Kan absorberes gennem huden 			GV (DK)

GV: 			20 ppm, 		DK OS

Kan absorberes gennem huden 			DK OS

TWA: 			98 mg/m 3, 20 ppm, 	EU ELV

STEL: 			246 mg/m 3, 50 ppm, 	EU ELV

Kan absorberes gennem huden 			EU ELV

Personlige værnemidler

Beskyttelse af 			Brug egnet åndedræts værn, hvis effektiv ventilation ikke

åndedrætsorganer: 	er mulig. Anbefalet filter type: A

Beskyttelse af hænder: 		Den præcise gennemtrængnings tid kan fås fra

beskyttelseshandske producenten, og den skal respekteres.

Vælg korrekt beskyttelseshandske, for eksempel:

| Materiale | Styrke af materiale | Gennemtrængnings hastighed |
| --- | --- | --- |
| Butylgummi | 0,5 mm | 240 min |

Beskyttelse af øjne: 		Sikkerhedsbriller

Kropsbeskyttelse: 		Brug særligt arbejdstøj.

Tekniske foranstaltninger

Sørg for tilstrækkelig ventilation.

Brug tilstrækkelig ventilation eller tekniske foranstaltninger ved processer ved høj temperatur for at

forhindre at personer udsættes for dampe.

Eksponeringen mindskes primært ved valg af arbejdsmetode og tekniske foranstaltninger.

9. FYSISK- KEMISKE EGENSKABER

Udseende

Form: 			Væske

Farve:			Farveløs

Sikkerhedsdata

Damptryk: 			1,2 hPa

Massefylde: 			1,03 - 1,05 g/cm3

Vandopløselighed: 		Blandbar

pH værdi:			 9 - 11

R24336			        3/5			                 DA

GRØN-MILJØTEKNIK ApS

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

TOTALAFFEDTER

Udgave 2.0 					   Trykdato 26.03.2009

Revisionsdato 26.03.2009

10. STABILITET OG REAKTIVITET

Farlige

nedbrydningsprodukter:	Ved brand kan følgende farlige nedbrydningsprodukter dannes: Carbonoxider, nitrogenoxider (NOx)

Generelt råd: 			Stabil under normale forhold.

11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

Indtagelse: 			Indtagelse kan medføre mave- og tarmirritation, kvalme,

opkastning og diarré. Kan medføre unormal nyre-funktion.

Indtagelse: 			2-butoxyethanol: LD50 rotte 560 mg/kg

Indånding: 			Indånding kan fremprovokere følgende symptomer,

hovedpine, Svimmelhed, bedøvelse, andre virkninger på

centralnervesystemet

Hud absorption: 		2-butoxyethanol: LD50 marsvin > 2.000 mg/kg

Hudkontakt: 			Længerevarende hudkontakt kan forårsage hudirritation.

Affedter huden, Produktet kan blive absorberet gennem huden.

Øjenkontakt: 			Kan forårsage stærke smerter.

Menneskelig erfaring: 	Organisk opløsningsmiddel, Langvarig påvirkning forårsager hjerneskader og skader på centralnerve- systemet.

12. MILJØOPLYSNINGER

Biologisk nedbrydelighed: 	2-butoxyethanol: 100 % 28 d; Zahn-Wellens Test; EG 88/302.

Let bionedbrydeligt

Toksicitet for fisk: 	2-butoxyethanol: LC50 Lepomis macrochirus 1.490 mg/l 96 h

Giftighed overfor dafnier: 		2-butoxyethanol:EC50 Dafnie 1.720 mg/l 24 h

Toksicitet overfor alger: 		2-butoxyethanol: EC0 scenedesmus quadricauda

900 mg/l, 168 h Celledeling hindrings test;

13. FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE

Produkt: 			I henhold til lokale og nationale regulativer.

Emballage: 			Bortskaf affald på samme måde som produktet.

Affaldskort nr.: 		H

14. TRANSPORTOPLYSNINGER

Ikke farlige stoffer i betydningen af ADR/RID, ADNR, IMDG-Code, ICAO/IATA-DGR

R24336			        4/5			                DA

GRØN-MILJØTEKNIK ApS

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

TOTALAFFEDTER

Udgave 2.0 					   Trykdato 26.03.2009

Revisionsdato 26.03.2009

15. OPLYSNINGER OM REGULERING

Mærkning ifølge EF-Direktiver

S-Sætning(er)	SLEV   		Leverandørbrugsanvisning kan rekvireres af

erhvervsmæssige brugere.

Nationale forskrifter

Regulativet: 	Arbejde med stoffet må kun udføres af personer, der er nøje instrueret i stoffets farlige egenskaber og de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.

Unge under 18 år må som hovedregel ikke arbejde med dette stof.

Hygiejniske grænseværdier i forhold til lokale regulativer.

R24336	 		       5/5	                                                                  DA

Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006: Læs teksten på forord på dette linket:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:396:0001:0852:DA:PDF

Sikkerhedsdatabladet opfylder EU’s nye krav til kemikaliereform ”REACH”.

Totalaffedter produceres af Brenntag Nordic A/S Strandvejen 104 A, DK 2900 Hellerup

Telefon +45 – 43 29 28 00 Fax: +45 – 43 29 27 00

Mail. SDS.DK@brenntag-nordic.com

Sikkerhedsdatablad er udarbejdet af Mark Lange fra Grøn-Miljøteknik ApS den 26. marts 2009

16. ANDRE OPLYSNINGER

Fulde ordlyd af eventuelle R-Sætninger angivet under punkt 2 og 3

R20/21/22 	Farlig ved indånding, ved hudkontakt og ved indtagelse.

R36 			Irriterer øjnene.

R36/38 			Irriterer øjnene og huden.

Yderligere oplysninger

Dette sikkerhedsdatablad indeholder kun information der relaterer til sikkerhed og erstatter ikke

eksisterende produktinformation og produkt specifikationer.

|| Angiver opdateret afsnit.